BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Sensor RF (Radio Frekuensi)

Sensor RF (Radio Frekuensi) adalah komponen yang dapat mendeteksi sinyal gelombang elektromagnetik digunakan oleh sistem komunikasi untuk mengirim informasi melalui udara dari satu titik ke titik lainnya yang merambat di antara antena pemancar pengirim dan penerima. Sinyal gelombang elektromagnetik yang dipancarkan melalui antena memiliki amplitudo, frekuensi, interval dan mempunyai sifat-sifat yang dapat berubah-ubah setiap saat untuk mempersentasikan informasi.

Amplitudo mengindikasikan kekuatan sinyal dan ukuran yang biasanya berupa energi yang dianalogikan dengan jumlah usaha yang digunakan seseorang pada waktu mengendarai sepeda untuk mencapai jarak tertentu. Dalam konteksnya, sinyal gelombang elektromagnetik menggambarkan jumlah energi yang diperlukan untuk mendorong sinyal pada jarak tertentu yang mana ketika energi meningkat, jaraknya pun juga bertambah.

(sumber : http://www.digi.com/technology/rf-articles/rf-basics)

Sensor RF mempunyai 2 perangkat elektronik untuk mengirimkan sinyal gelombang elektromagnetik yang terdapat pada perangkat transmitter dan kemudian untuk menerima sinyal gelombang elektromagnetik tersebut yang terdapat pada perangkat receiver.

Saat sinyal radio frekuensi merambat melalui udara, sinyal tersebut akan kehilangan amplitudonya apabila jarak antara pengirim dan penerima bertambah yang berakibat amplitudo sinyal menurun secara eksponensial. Jadi, sinyal harus memiliki cukup energi untuk mencapai jarak di mana tingkat sinyal bisa diterima sesuai yang dibutuhkan receiver.

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Penyandi)

Sensor RF sering digunakan pada pengendali jarak jauh tanpa kabel (remote control) dengan menggunakan Amplitude Shift Keying (ASK). Frekuensi yang digunakan pada proses pengiriman dan penerimaan harus sama agar tidak adanya kegagalan komunikasi yaitu sebesar 315 MHz.

(Sumber : http://electrosome.com/wireless-transmitter-and-receiver-using-ask-rf-module/)

Adapun bentuk gambaran transmitter dan receiver pada sensor RF dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Transmitter dan Receiver pada Sensor RF

(Sumber : http://www.gadgetronicx.com/)

Pada pemancar (transmitter) RF terdapat IC PT2262 yang berfungsi sebagai pemancar sinyal dan juga terdapat rangkaian encoder yang berfungsi untuk mengubah sinyal seperti data atau bitstream ke dalam bentuk yang dapat diterima untuk transmisi data atau penyimpanan data yang kemudian transmisi data tersebut akan diterima oleh penerima (receiver) RF.

Pada penerima (receiver) RF terdapat IC PT2272 sebagai penerima sinyal dan juga terdapat rangkaian decoder yang berfungsi untuk mengubah proses encoding atau menerima informasi dan data dari transmisi.

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Penyandi)

Adapun bentuk blok diagram aplikasi RF dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 Blok Diagram Aplikasi RF

(Sumber : http://www.circuitstoday.com/remote-control-circuit-through-rf-without-microcontroller)

2.1.1	IC PT2262 Sebagai RF Transmitter

IC PT2262 adalah encoder remote control yang bekerja berpasangan dengan IC PT2272 (remote control decoder) digunakan untuk mengirimkan sinyal tanpa kabel kepada receiver dan dikembangkan dengan teknologi CMOS. IC PT2262 menyandikan pin-pin data dan alamat tujuan dalam bentuk serial coded waveform yang cocok digunakan untuk modulasi RF (radio frequency).

IC PT2262 dapat menyandikan alamat tujuan hingga maksimum 12 bit (hingga 312 = 531.441 kemungkinan kombinasi) sehingga secara drastis mengurangi kemungkinan tabrakan kode (code collision) dan menghindari kemungkinan pembajakan oleh pemindai kode (brute-force scanning).  Pin - pin alamat ini berkarakter 3-state (0,1,"f"/floating).

(sumber : http://www.indo-ware.com/produk-2873-pt2262-.html)

Gambar 2.3 Skema Transmitter pada Sensor RF PT2262

(sumber : http://www.electrodragon.com)

Gambar 2.4 IC PT2262

(sumber : http://www.indo-ware.com)

Tabel 2.1 Deskripsi IC PT2262

| Nama Pin | I/O | Deskripsi | Pin# |
| --- | --- | --- | --- |
| A0..A5 | I | Pin masukan kode alamat A0..A5 Setiap pin dapat diset ke "0", "1", atau "f" (mengambang, floating) | 1 – 6 |
| A6/D5 ~ A11/D0 | I | Pin masukan kode alamat A6..A11 atau pin data #5..#0 Saat digunakan untuk kode alamat, setiap pin dapat diset ke "0", "1", atau "f" (mengambang, floating). Apabila digunakan untuk data, pin ini hanya bisa diset ke "0" atau "1". | 7 - 8 dan 10 - 13 |
| OSC1 | O | Pin Oscillator no. 1 | Sebuah resistor yang menghubungkan kedua pin ini menentukan frekuensi fundamental dari PT2262 | 15 |
| OSC2 | I | Pin Oscillator no. 2 |  | 16 |
| DOUT | O | Pin keluaran (Data Output Pin) Setiap pin dapat diset ke "0", "1", atau "f" (mengambang, floating) | 17 |
| VCC | - | Pin sumber daya, hubungkan dengan positive power supply (4 hingga 15 Volt) | 18 |
| VSS | - | Hubungkan pin ini dengan ground (GND) | 9 |

Karakteristik IC PT2262 sebagai berikut :

- Teknologi CMOS

- Konsumsi Daya Rendah

- Sampai 12 Kode Alamat Pin

- 6 data Pins

- Vcc = 4 ~ 15 Volts

- Tunggal Resistor Oscillator

(sumber : http://www.adafruit.com/datasheets/PT2262.pdf)

Di dalam IC PT2262 terdapat rangkaian encoder yang berfungsi untuk mengubah sinyal seperti data atau bitstream ke dalam bentuk yang dapat diterima untuk transmisi data atau penyimpanan data yang kemudian transmisi data tersebut akan diterima oleh penerima (receiver) RF. Blok diagram encoder pada IC PT2262 dapat dilihat pada gambar 2.5.

Gambar 2.5 Blok Diagram Encoder IC PT2262

(sumber : http://electrosome.com/ht12e-encoder-ic-remote-control-systems/)

Pada gambar 2.5 menjelaskan tentang prinsip kerja transmitter agar tidak adanya kesalahan dalam pemilihan alamat. Pada transmitter digunakan alamat data AD9, AD10, dan AD11. Alamat tersebut berfungsi untuk menempatkan sinyal yang diberikan pada masing-masing switch yang diterima oleh IC PT2262 secara pararel. Sinyal yang ditempatkan pada masing-masing alamatnya kemudian masuk ke dalam rangkaian gerbang trannsmit dan dilakukan pendeteksian bilangan biner yang masuk, selanjutnya data dipilih sesuai dengan data yang dimasukkan ke dalam IC PT2262 sehingga data keluaran sama dengan data yang dimasukkan, dan juga pada gambar 2.5 terdapat osilator yang berfungsi untuk membangkitkan sinyal masukan pada rangkaian gerbang transmit.

(sumber : http://electrosome.com/ht12e-encoder-ic-remote-control-systems/)

Pada RF transmitter membutuhkan sebuah osilator sebagai pembangkit sinyal dan menghasilkan sinyal elektronik berupa gelombang sinus atau gelombang persegi secara berulang - ulang. Pada transmitter terdapat Osc1 dan Osc2 untuk mengaktifkan resistor eksternal sehingga dapat terhubung dengan osilator internal, Osc1 berfungsi sebagai input osilator dan Osc2 berfungsi sebagai output osilator. Adapun rangkaian pada osilator internal dapat dilihat pada gambar 2.6.

Gambar 2.6 Osilator Internal pada IC PT2262

Contoh umum dari sinyal yang dihasilkan oleh osilator termasuk sinyal yang disiarkanoleh radio dan televisi pemancar.

Osilator sering ditandai dengan frekuensi sinyal output, yaitu:

- Sebuah osilator audio yang menghasilkan frekuensi dalam hingga jangkauan sekitar 16 Hz sampai 20 kHz.

- Sebuah osilator RF menghasilkan sinyal dalam radio frekuensi (RF) kisaran sekitar 100 kHz sampai 100 GHz.

- Sebuah osilator frekuensi rendah adalah osilator elektronik yang 	menghasilkan frekuensi di bawah 20 Hz yang biasanya digunakan 	dalam 	bidang audio synthesizer untuk membedakannya dari osilator frekuensi 	audio.

(Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_oscillator)

Gambar 2.7 Oscillator R315A

(sumber : http://www.aliexpress.com)

Pada transmitter RF menggunakan sistem komunikasi Amplitudo Shift Keying (ASK) yang berfungsi untuk mengiriman sinyal pada receiver, dapat dilihat pada gambar 2.15.

(Sumber : http://electrosome.com/wireless-transmitter-and-receiver-using-ask-rf-module/)

Prinsip Kerja Transmitter

Gambar 2.8 Transmission Timing pada Transmitter

(sumber : http://dzrmo.wordpress.com/2012/07/08/remote-control-pt2272-for-android/)

2.1.2	IC PT2272 Sebagai RF Receiver

IC PT2272 adalah decoder Remote Control yang bekerja berpasangan dengan IC PT2262 (remote control encoder) digunakan untuk menerima sinyal dari transmitter dan mengontrol osilator internal serta lebar pulsa modulasi amplitudo dengan sinyal yang diterima (DIN).

(sumber : http://www.vcc2gnd.com/)

Sebuah penerima (receiver) RF menggunakan beberapa komponen pendukung untuk menerima sinyal yang dikirimkan pemancar RF salah satunya yaitu antena. Antena biasanya digunakan untuk menerima sinyal radio frekuensi yang harus diubah menjadi osilasi listrik dan kemudian diperkuat. Peralatan deteksi juga digunakan untuk demodulasi dan dalam kasus penerima radio frekuensi.

(sumber : http://www.indo-ware.com/produk-2873-pt2272-.html)

Gambar 2.9 Skema Receiver pada Sensor RF PT2272

(sumber : http://www.electrodragon.com)

Gambar 2.10 Rangkaian IC PT2272

(sumber : http://www.vcc2gnd.com/)

Gambar 2.11 IC PT2272

(sumber : http://www.indo-ware.com)

Tabel 2.2 Deskripsi IC PT2272

(Sumber : http://www.datasheetdir.com/PT2272+RF-transceiver)

Karakteristik IC PT2262 sebagai berikut :

- Konsumsi Daya Rendah

- Teknologi TTL

- Sampai 12 Tri-State Kode Alamat Pins

- 6 data Pins

- Vcc = 3 - 5 Volts

- Tunggal Resistor Oscillator

Pada RF receiver membutuhkan sebuah osilator sebagai pengubah sinyal yang terdapat pada IC PT2272. Osilator adalah suatu rangkaian yang menghasilkan keluaran yang amplitudonya berubah-ubah secara periodik dengan waktu. Keluarannya bisa berupa gelombang sinusoida, gelombang persegi, gelombang pulsa, gelombang segitiga atau gelombang gigi gergaji.

(sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Osilator)

Di dalam IC PT2272 juga terdapat rangkaian decoder yang berfungsi untuk mengembalikan proses encoding atau menerima informasi dan data dari transmisi.

(Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Penyandi)

Gambar 2.12 Blok Diagram Decoder IC PT2272

(sumber : http://www.adafruit.com/datasheets/PT2262.pdf)

Pada receiver RF menggunakan sistem komunikasi Amplitudo Shift Keying (ASK) yang berfungsi untuk penerimaan sinyal yang dikirimkan oleh transmitter, dapat dilihat pada gambar 2.16.

(Sumber : http://electrosome.com/wireless-transmitter-and-receiver-using-ask-rf-module/)

Prinsip Kerja Receiver

Gambar 2.13 Decoder Timing pada Receiver

(sumber : http://electrosome.com/ht12d-decoder-ic-remote-control-systems/)

2.2	Sistem Komunikasi Radio Frekuensi (RF)

Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai hubungan atau pertukaran informasi. Informasi sendiri sebagai suatu yang akan disampaikan dapat berupa data, berita ataupun pesan yang dilambangkan dalam bentuk simbol/tanda, tulisan, gambar ataupun suara. Oleh karena itu dalam komunikasi ada tiga bagian pokok, yaitu sumber informasi sebagai pengirim, media transmisi sebagai pembawa informasi dan tempat tujuan informasi sebagai penerima informasi. Dengan demikian secara umum, suatu sistem komunikasi dapat ditunjukkan seperti Gambar 2.14. (Sumber : http://maxembedded.com).

Gambar 2.14 Sistem Komunikasi Radio Frekuensi (RF)

(Sumber : http://maxembedded.com)

Sistem komunikasi radio frekuensi (RF) yaitu menggunakan modulasi digital sebagai komunikasi wireless, modulasi digital sebetulnya adalah proses mengubah - ubah karakteristik dan sifat gelombang pembawa (carrier) sedemikian rupa sehingga bentuk hasilnya (modulated carrier) memiiliki ciri-ciri dari bit-bit (0 atau 1) yang dikandungnya. Berarti dengan mengamati modulated carriernya, kita bisa mengetahui urutan bitnya disertai clock (timing, sinkronisasi). Melalui proses modulasi digital sinyal-sinyal digital setiap tingkatan dapat dikirim ke penerima dengan baik. Untuk pengiriman ini dapat digunakan media transmisi fisik (logam atau optik) atau non fisik (gelombang-gelombang radio). untuk komunikasi data secara wireless pada sistem komunikasi radio frekuensi menggunakan sistem amplitudo shift keyying (ASK) .

(Sumber : http://elektronika-dasar.web.id/)

Amplitudo Shift Keying (ASK)

Amplitudo Shift Keying (ASK) atau pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran amplitudo, merupakan suatu metoda modulasi dengan mengubah-ubah amplitude. Dalam proses modulasi ini kemunculan frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidak adanya sinyal informasi digital. 	Keuntungan yang diperoleh dari metode ini adalah bit per baud (kecepatan digital) lebih besar. Sedangkan kesulitannya adalah dalam menentukan level acuan yang dimilikinya, yakni setiap sinyal yang diteruskan melalui saluran transmisi jarak jauh selalu dipengaruhi oleh redaman dan distorsi lainnya. Oleh sebab itu metoda ASK hanya menguntungkan bila dipakai untuk hubungan jarak dekat saja.

Gambar 2.15 Sinyal ASK pada Transmitter IC PT2262

(Sumber : http://www.mathworks.com/)

Gambar 2.16 Sinyal ASK pada Receiver IC PT2272

(sumber : http://ironbark.xtelco.com.au/subjects/DC/lectures/7/)

Dalam hal ini faktor derau harus diperhitungkan dengan teliti, seperti juga pada sistem modulasi AM. Derau menindih puncak bentuk-bentuk gelombang yang berlevel banyak dan membuat mereka sukar mendeteksi dengan tepat menjadi level ambangnya.

(Sumber : http://elektronika-dasar.web.id/)

2.3	Antena

Antena adalah perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal gelombang elektromagetik melalui udara yang dapat membantu mengkonsentrasikan dan memfokuskan sinyal tersebut.

(Sumber : http://risnotes.com/2012/01/pengertian-antena-dan-directive-gain/)

Fungsi antena adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik, antena dipancarkan pada proses pelepasan energi elektromagnetik ke- udara atau ruang bebas.

Antena merupakan salah satu bagian penting dari radio frekuensi pada transmit dan receive. Pada transmitter antena berfungsi untuk menerima getaran listrik pada rangkaian transmitter dan memancarkannya sebagai gelombang elektromagnetik. Dan sebaliknya, pada receiver antena berfungsi untuk menangkap gelombang elektromagnetik dan meneruskan gelombang listrik ke rangkaian receiver. Jenis antena yang digunakan RF adalah jenis atena monopole yang biasa digunakan pada aplikasi broadcasting, radio mobil, layanan komunikasi bergerak jalur darat, dan telepon seluler. Adapun bentuk gambaran antena monopole dapat dilihat pada gambar 2.17.

Gambar 2.17 Antena Monopole

(sumber : https://www.academia.edu/5344604/ANTENA_MONOPOLE)

Antena Monopole adalah kelas antena radio yang terdiri dari lurus  batang  berbentuk konduktor, sering dipasang tegak lurus di atas beberapa jenis konduktif  permukaan yang disebut bidang tanah. Antena Monopole dapat digunakan dalam rentang frekuensi ratusan kHz sampai beberapa GHz.

Dalam telekomunikasi, antena jenis Monopole mengacu pada antena yang dapat berdiri sendiri tanpa tambahan pendukungnya. Sekelompok antena monopole digunakan untuk mengelola arah panjang gelombang radio frekuensi yang panjang dan menengah yang biasa disebut antena array directional .

(Sumber : http://www.wisegeek.com/what-is-a-monopole-antenna.html)

Ada beberapa karakter penting antena yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis antena untuk suatu aplikasi yaitu :

- pola radiasi

- directivity

- gain

- polarisasi

Karakter-karakter ini umumnya sama pada sebuah antena, baik ketika antena tersebut menjadi peradiasi atau menjadi penerima, untuk suatu frekuensi, polarisasi, dan bidang irisan tertentu.

(sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Antena_(radio))

Menghitung Lambda (Panjang Gelombang)

Cepat rambat gelombang sama dengan cahaya ialah 300.000.000 meter/detik, sedangkan gelombang tersebut bergetar sejumlah f cycle/detik (f = frekuensi). Misalnya frekuensinya 315 MHz (mega artinya juta), maka setiap detik ia bergetar 315.000.000 kali. Kita tahu bahwa satu Lambda (λ) adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang selama satu kali getar.

Gambar 2.18 panjang gelombang

(sumber : http://7050mhz.wordpress.com/antenna/)

Sehingga panjang satu Lambda adalah :

300.000.000 m/detik

λ = _______________________________

f cycle/detik