BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan

- Data yang dikirim oleh Joystick yaitu dalam bentuk Biner atau bisa dikonversikan ke dalam data Hexa pada saat tombol L1 tidak ditekan data yang dikirim adalah 100010111111 sedangkan pada saat tombol L1 ditekan data yang dikirim adalah 100010011111

- Data Biner yang dikirim oleh Joystick tadi Diproses oleh Smart Pheriferal Converter dimana keluarannya akan berlogika high yaitu tegangan 5.4 V DC   apabila Tombol tidak ditekan dan   berlogika Low yaitu Tegangan 0 V DC  Apabila Tombol Ditekan

- Tegangan yang dikirim oleh Smart Pheriferal Converter akan diubah oleh IC Gerbang Not dimana fungsi Dari IC Ini adalah mengubah tegangan high menjadi low, dimana Pada saat tombol  ditekan tegangan yang keluaran berlogika high  yaitu 3.40 V DC  dan apabila tombol tidak ditekan tegangan yang dihasilkan berlogika low yaitu 400 mV DC

- Arus yang diberikan oleh driver Relay  Sebesar 150  mA kepada relay sudah dapat mengaktifkan relay karena arus minimal untuk mengaktifkan relay adalah 100 mA

5.2 Saran

Penggunaan  Rangkaian driver relay harus memperhatikan Pengggunaan Transistor karena penggunaan Transistor yang tepat akan menghasilkan arus yang sesuai dengan kebutuhan Relay