PERENCANAAN JEMBATAN RANGKA BAJA BENTANG 45M

DESA PANDAN AGUNGKABUPATEN OKU TIMUR

PROVINSISUMATERA SELATAN

LAPORAN AKHIR

Dibuatuntukmemenuhisyaratdalammenyelesaikan

Pendidikan Diploma III JurusanTeknikSipil

PoliteknikNegeriSriwijaya

oleh :

- Nama : Ferdiansyah

NIM   : 0613 30100054

- Nama : SesaPutri

NIM   : 0613 3010 0068

- Nama : FirnandoAnugraSaputra

NIM   : 0613 3010 0033

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

PALEMBANG

2016

PERENCANAAN JEMBATAN RANGKA BAJA BENTANG 45M DESA PANDAN AGUNGKABUPATEN OKU TIMUR

PROVINSISUMATERA SELATAN

LAPORAN AKHIR

Disetujuiolehpembimbing

LaporanAkhirJurusanTeknikSipil

PoliteknikNegeriSriwijaya

Palembang,     Juli 2016

Pembimbing I					Pembimbing II

Ibrahim S.T., M.T.		Ir. Sulasman

NIP. 196905092000031001 		NIP. 195702191986121001

Mengetahui,

KetuaJurusanTeknikSipil

Drs. ArfanHasan, M.T.

NIP 195908081986031002

PERENCANAAN JEMBATAN RANGKA BAJA BENTANG 45 M

DESA PANDAN AGUNG KABUPATEN OKU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK

Laporan akhir ini pada dasarnya membahas tentang tahapan tahapan perencanaan suatu jembatan rangka baja dari awal proses perencanaan jembatan hingga mencapai hasil terbaik dari bidang bidang pokok, seperti kekuatan struktur, stailitas secara keseluruhan, kelayakan, kesesuaian, kemudahan konstruksi, ekonomis dan estetika.

Prasarana transportasi jembatan merupakan salah satu bagian dari kegiatan jasa konstruksi sehingga proses pembangunan sebuah jembatan harus mengacu pada undang undang yang berlaku. Standar peraturan yang digunakan dalam perencanaan ini adalah RSNIT-02-2005 (Standar Pembebanan Untuk Jembatan), RSNIT-03-2005 (Standar Perencanaan Struktur Baja Untuk Jembatan) dan RSNIT-12-2004 (Standar Perencanaan Beton Untuk Jembatan), dan Pd-T-12-2005-B (Pedoman Konstruksi dan Bangunan).

Berdasarkan hasil analisis perhitungan direncanakan jembatan rangka baja dengan bentang 45 meter dengan rangka utama digunakan profil WF 400 x 400 x 45 x 70. Ikatan angin digunakan profil L 200 x 200 x 20 dan profil WF 300 x 200 x 10 x 15. Gelagar melintang digunakan profil WF 700 x 300 x 15 x 28. Gelagar memanjang digunakan profil WF 350 x 350 x 12 x 19. Pondasi digunakan pondasi tiang pancang sedalam 14 m, dan bangunan pelangkap berupa dinding penahan tanah dan oprit. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perencanaan jembatan harus direncanakan sesuai dengan standar perencanaan suatu jembatan.

Kata Kunci : Struktur Baja, Transportasi, Jembatan

THE DESIGN OF STEEL FRAME BRIDGE 45 METERS

IN PANDAN AGUNG VILLAGE, EAST OKU

SOUTH SUMATERA PROVINCE

ABSTRACT

This final report basically solve the steps of  the design of steel frame bridge start from the beginning until getting the best result in such main parts, such as structural strength, overall stability, serviceability, suitability, easiness, and aesthetically.

Utilities of bridge transportation become one of the construction service ability, so the process of the construction must be valid on law. Regulations standards used in this plan is RSNIT-02-2005 (Standard Fees To Bridge), RSNIT-03-2005 (Planning Standards For Steel Structure Bridge), RSNIT-12-2004 (Planning Standards Concrete For Bridges) and Pd-T-12-2005-B (Guidance For Building and Construction).

According to the process of estimating and analysis, the bridge is designed by down traffic steel frame bridge 45 meters and used the main frame is used WF profile 400 x 400 x 45 x 70. Frame of the wind is used L profile sized 200 x 200 x 20 and WF profile sized 700 x 300 x 15 x 28. The transverse girder is used WF profile sized 700 x 300 x 15 x 28. The elongated girder is used WF profile sized 350 x 350 x 12 x 17. The ffoundation is used pile group as deep 14 meters, and Additional buildings such as wing wall and oprite. The analysis could be concluded that each bridge design must be designed carefully and valid with the rules.

Key Word : Steel Construction, Transportation, Bridge

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmad dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini tepat pada waktunya.Adapun judul laporan Akhir ini adalah “ Perencanaan Jembatan Rangka Baja Bentang 45 M Desa Pandan Agung Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan”. Laporan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III pada jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya.

Dalam Penyusunan laporan ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- Bapak Dr. Ing. Ahmad Taqwa, M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Bapak Drs. Arfan Hasan, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Bapak Ibrahim, S.T., M.T., selaku Sekretaris Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Bapak Ibrahim, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan dan penyusunan Laporan Akhir

- Bapak Ir. Sulasman, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan dan penyusunan Laporan Akhir.

- Kepala Dinas dan Staf Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan yang telah membantu dalam memberikan data-data

- Serta rekan rekan DIII Teknik Sipil Angkatan 2013

Akhir kata penulis berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi Jurusan Teknik Sipil khususnya dan Politeknik Negeri Sriwijaya pada umumnya.

Palembang,    Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	     i

HALAMAN PENGESAHAN	    ii

HALAMAN PERSEMBAHAN	   iv

ABSTRAK	  vii

KATA PENGANTAR	   ix

DAFTAR ISI	    x

DAFTAR TABEL	 xiii

DAFTAR GAMBAR	  xv

BAB I   PENDAHULUAN

  - Latar Belakang	     1

  - Maksud dan Tujuan	     2

  - Alasan Pemilihan Judul 	     3

  - Pembatasan Masalah	     3

  - Metode Pengumpulan Data 	     3

  - Sistematika Penulisan	     4

BAB II  LANDASAN TEORI

  - Tinjauan Umum	     5

  - Bagian – Bagian KonstruksiJembatan 	     5

    - Bangunan Atas Jembatan	     5

    - Bangunan Bawah Jembatan	     8

  - Dasar Dasar Pembebanan Jembatan Rangka Baja 	     9

    - Pembebanan 	     9

    - Aksi dan Beban Tetap 	   11

  - Perencanaan Perhitungan Konstruksi 	   24

    - Bangunan Atas Jembatan 	   24

    - Bangunan Bawah Jembatan	   35

  - Pengelolaan Proyek 	   38

    - Definisi 	   38

    - Rencana Kerja	   38

BAB III PERHITUNGAN KONSTRUKSI

  - Data Data Teknis	   45

  - Perhitungan Konstruksi Bangunan Atas 	   46

    - Lantai Kendaraan 	   46

    - Trotoar 	   54

    - Gelagar Memanjang 	   57

    - Gelagar Melintang 	   67

    - Ikatan Angin 	   76

    - Rangka Utama 	   88

    - Sambungan 	 149

      - Sambungan Ikatan Angin Atas 	 149

      - Sambungan Rangka Utama 	 158

      - Sambungan Rangka Utama Ke Gelagar

Melintang 	 165

      - Sambungan Gelagar Melintang Ke Gelagar

Memanjang 	 168

    - Perletakan (Elastomer) 	 171

  - Perhitungan Konstruksi Bangunan Bawah	  178

    - Pelat Injak	  178

    - Dinding Sayap	  181

    - Abutmen	  186

    - Pondasi 	  244

BAB IV PENGELOLAAN PROYEK

  - Dokumen Tender	 252

  - Rencana Kerja dan Syarat – Syarat 	 252

4.2.1 Syarat-syarat Umum 	 253

4.1.2 Syarat-syarat Administrasi 	 255

  - Spesifikasi Teknis Pekerjaan	 266

4.3.1 Perhitungan Volume Pekerjaan	 268

4.3.2 Perhitungan Biaya Sewa Alat 	 284

4.3.3 Perhitungan Koefisien 	 305

4.3.4 Analisa Harga Satuan 	 326

4.2.5 RAB 	 341

4.2.6 Rekapitulasi 	 342

BAB V PENUTUP

5.1    Kesimpulan	 343

5.2    Saran	 344

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Faktor Baban Untuk Berat Sendiri	   12

Tabel 2.2 Berat Isi Untuk Beban Mati (kN/m3) 	   13

Tabel 2.3 Ringkasan Aksi Aksi Rencana  	   14

Tabel 2.4 Faktor Beban Untuk Beban Mati Tambahan 	   15

Tabel 2.5 Faktor Beban Untuk Beban Lajur D 	   16

Tabel 2.6 Jumlah Lajur Lalu Lintas Rencana	   17

Tabel 2.7 Faktor Beban Berat Akibat Pembebanan Truk T	   19

Tabel 2.8 Sifat Mekanis Baja Struktural 	   20

Tabel 2.9 Gaya Tarik Baut Minimum	   22

Tabel 2.10 Faktor Reduksi Kekuatan Untuk Keadaan Batas Ultimate 	   22

Tabel 2.11 Luas Baut 	   23

Tabel 3.1 Kombinasi Pembebanan 	   50

Tabel 3.2 Gaya Batang Ikatan Angin Atas 	   84

Tabel 3.3 Gaya Batang Rangka Utama Akibat Beban Mati Ultimate 	 118

Tabel 3.4 Gaya Batang Rangka Utama Akibat Beban Hidup (Garis)

Ultimate 	 120

Tabel 3.5 Gaya Batang Rangka Utama Akibat Beban Hidup (Merata)

Ultimate 	 122

Tabel 3.6 Kombinasi Beban Ultimate 	 124

Tabel 3.7 Gaya Batang Rangka Utama Akibat Beban Mati Daya Layan 	 133

Tabel 3.8 Gaya Batang Rangka Utama Akibat Beban Hidup (Garis)

Daya Layan 	 135

Tabel 3.9 Gaya Batang Rangka Utama Akibat Beban Hidup (Merata)

Daya Layan 	 137

Tabel 3.10 Kombinasi Beban Daya Layan 	 139

Tabel 3.11 Lendutan Rangka Batang Untuk Δv Di L8	 141

Tabel 3.12 Lendutan Rangka Batang Untuk Δv Di L7 	 143

Tabel 3.13 Lendutan Rangka Batang Untuk Δv Di L6 	 145

Tabel 3.14 Lendutan Rangka Batang Untuk Δv Di L5 	 147

Tabel 3.15 Jumlah Sambungan Ikatan Angin Atas 	 157

Tabel 3.16 Jumlah Sambungan Rangka Utama 	 163

Tabel 3.17 Segmen Pembebanan Abutmen Akibat Berat Sendiri	 188

Tabel 3.18 Rekapitulasi Pembebanan Abutmen 	 198

Tabel 3.19 Beban Untuk Kombinasi Abutmen 	 198

Tabel 3.20 Rekapitulasi Pembebanan Kombinasi Abutmen	 199

Tabel 3.21 Segmen Pembebanan Potongan I-I Akibat Berat Sendiri 	 202

Tabel 3.22 Kombinasi Pembebanan Potongan I-I 	 205

Tabel 3.23 Segmen Pembebanan Potongan II-II Akibat Berat Sendiri 	 208

Tabel 3.24 Kombinasi Pembebanan Potongan II-II 	 211

Tabel 3.25 Segmen Pembebanan Potongan III-III Akibat Berat Sendiri 	 214

Tabel 3.26 Kombinasi Pembebanan Potongan III-III 	 219

Tabel 3.27 Segmen Pembebanan Potongan IV-IV Akibat Berat Sendiri 	 222

Tabel 3.28 Kombinasi Pembebanan Potongan IV-IV 	 229

Tabel 3.29 Segmen Pembebanan Potongan V-V Akibat Berat Sendiri 	 232

Tabel 3.30 Kombinasi Pembebanan Potongan V-V 	 239

Tabel 3.31 Hasil Rekapitulasi Pembebanan Kombinasi Abutmen 	 245

Tabel 3.32 Hasil Kombinasi Pembebanan Potongan V-V 	 248

Tabel 4.1 Perhitungan Volume Pekerjaan 	 268

Tabel 4.2 Perhitungan Biaya Sewa Alat 	 283

Tabel 4.3 Perhitungan Koefisien 	 305

Tabel 4.4 Analisa Harga Satuan 	 326

Tabel 4.5 RAB 	 341

Tabel 4.6 Rekapitulasi 	 342

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Distribusi Penyebaran Beban	   25

Gambar 3.1 Jembatan Rangka Baja Bentang 45M 	   45

Gambar 3.2 Koefisien Momen 	   47

Gambar 3.3 Penyaluran Tegangan Dari Roda Akibat Bidang Kontak 	   47

Gambar 3.4 Satu Roda Belakang Ditengah Bentang	   58

Gambar 3.5 Dua Roda Belakang Saling Berpapasan Ditengah Bentang 	   49

Gambar 3.6 Penulangan Pelat Lantai Kendaraan	   53

Gambar 3.7 Potongan Melintang Lantai Kendaraan	   53

Gambar 3.8 Koefisien Memen	   54

Gambar 3.9 Penulangan Trotoar	   56

Gambar 3.10 Gelagar Memanjang 	   57

Gambar 3.11Susunan Pembebanan Akibat Beban Mati	   58

Gambar 3.12 Susunan Pembebanan Gaya Geser Maksimum 	   59

Gambar 3.13 Susunan Pembebanan Momen Maksimum 	   59

Gambar 3.14 Profil Baja Gelagar Memanjang 	   60

Gambar 3.15 Susunan Beban Akibat Berat Sendiri Gelagar Memanjang 	   60

Gambar 3.16 Profil Baja Gelagar Memanjang 	   62

Gambar 3.17 Pemasangan Stud Konektor Gelagar Memanjang 	   66

Gambar 3.18 Gelagar Melintang	   67

Gambar 3.19 Susunan Pembebanan Gelagar Melintang 	   68

Gambar 3.20 Susunan Pembebanan Momen Maksimum 	   70

Gambar 3.21 Susunan Pembebanan Gaya Lintang Maksimum 	   70

Gambar 3.22 Profil Baja Gelagar Melintang 	   71

Gambar 3.23 Susunan Beban Akibat Berat Sendiri Gelagar Melintang 	   72

Gambar 3.24 Profil Baja Gelagar Melintang 	   73

Gambar 3.25 Kondisi 1 Kendaraan Berada Diatas Jembatan 	   76

Gambar 3.26 Kondisi 2 Kendaraan Tidak Berada Diatas Jembatan 	   78

Gambar 3.27 Ikatan Angin Atas 	   80

Gambar 3.28 Profil Baja Batang Diagonal Ikatan Angin Atas 	   85

Gambar 3.29 Profil Baja Batang Vertikal Ikatan Angin Atas 	   86

Gambar 3.30 Garis Pengaruh Rangka Utama Batang a 	   95

Gambar 3.31 Garis Pengaruh Rangka Utama Batang b 	 100

Gambar 3.32 Garis Pengaruh Rangka Utama Batang d 	 115

Gambar 3.33 Susunan Pembebanan Gaya Batang Maksimum 	 117

Gambar 3.34 Lendutan Rangka Batang 	 148

Gambar 3.35 Detail Sambungan Ikatan Angin Atas Simpul 1 	 152

Gambar 3.36 Detail Sambungan Ikatan Angin Atas Simpul 2 	 156

Gambar 3.37 Kondisi 1 & 2 Keruntuhan Blok Sambungan Rangka Utama 	 160

Gambar 3.38 Detail Sambungan Rangka Utama 	 162

Gambar 3.39 Elastomer Horizontal Untuk Gaya Vertikal 	 174

Gambar 3.40 Elastomer Vertikal Untuk Gaya Horizontal 	 174

Gambar 3.41 Elastomer Vertikal Untuk Gaya Kesamping 	 175

Gambar 3.42 Penulangan Lateral Stop Untuk Abutmen 	 177

Gambar 3.43 Pembebanan Pelat Injak 	 178

Gambar 3.44 Penulangan Pelat Injak 	 180

Gambar 3.45 Pelat Injak 	 180

Gambar 3.46 Sket Konstruksi Dinding Sayap 	 181

Gambar 3.47 Diagram Tekanan Tanah  	 182

Gambar 3.48 Penulangan Dinding Sayap 	 185

Gambar 3.49 Potongan Abutmen 	 186

Gambar 3.50 Segmen Pembebanan Abutmen Akibat Berat Sendiri	 187

Gambar 3.51 Analisa Pembebanan Abutmen 	 189

Gambar 3.52 Susunan Pembebanan Beban Hidup Pada Abutmen	 192

Gambar 3.53 Diagram Tekanan Tanah Pada Abutmen 	 194

Gambar 3.54 Potongan Penulangan Abutmen 	 201

Gambar 3.55 Abutmen Potongan I-I	 202

Gambar 3.56 Diagram Tekanan Tanag Abutmen Potongan I-I 	 204

Gambar 3.57 Penulangan Abutmen Potongan I-I 	 207

Gambar 3.58 Abutmen Potongan II-II 	 207

Gambar 3.59 Diagram Tekanan Tanah Abutmen Potongan II-II 	 210

Gambar 3.60 Penulangan Abutment Potongan II-II 	 213

Gambar 3.61 Abutment Potongan  III-III 	 213

Gambar 3.62 Diagram Tekanan Tanah Abutmen Potongan III-III 	 217

Gambar 3.63 Penulangan Abutmen Potongan III-III 	 221

Gambar 3.64 Abutment Potongan IV-IV 	 222

Gambar 3.65 Diagram Tekanan Tanah Abutmen Potongan IV-IV	 225

Gambar 3.66 Penulangan Abutmen Potongan IV-IV 	 231

Gambar 3.67 Abutmen Potongan V-V 	 231

Gambar 3.68 Diagram Tekanan Tanah Abutmen Potongan V-V 	 234

Gambar 3.69 Diagram Tegangan Kontak 	 239

Gambar 3.70 Penulangan Abutmen Potongan V-V 	 243

Gambar 3.71 Denah Pondasi Tiang Pancang 	 244

Gambar 3.72 Penulangan Pondasi Tiang Pancang 	 251