## Slide 1: RANCANG BANGUN PROGRESSIVE TOOL PLAT KLEM U TIANG PIPA ANTENA 1 INCI (Proses Pembuatan)
ERWIN
0613 3020 0106
Pembimbing 1, Pembimbing 2,
H. Firdaus, S.T., M.T Dwi Arnoldi, S.T., M.T
Program Studi Diploma 3
JURUSAN TEKNIK MESIN Prodi PRODUKSI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
2016

## Slide 2
PRESS TOOL
(defenisi)
KLASIFIKASI
KOMPONEN
JENIS PENGERJAAN
DASAR PERHITUNGAN
Simple Tool
Compound Tool
Progressive Tool
Proses Pemotongan
(Pierching, Notching, Blanking, Parting,Shaving, Triming)
b. Proses Pembentukan
(Bending, Deep Drawing, Curling, Flanging)
Shank, Pelat Atas, Pelat Bawah, Pelat Penetrasi, Punch Holder, Punch, Pillar, Dies, Pelat Stripper, Pegas Stripper, Baut Pengikat, Pin Penepat, Bush, Baut pengikat.

## Slide 3
KOMPONEN PRESS TOOL

## Slide 4
DASAR PERHITUNGAN
a. Rumus Perhitungan gaya Pemotongan
Fp= 0,8 x U x s x Rm
Dimana :
Fp = Gaya Potong (N)
U = Panjang Garis Pemotongan (mm)
s = Tebal Benda Kerja (mm)
Rm = Tegangan Tarik Bahan yang di Potong (N/mm2)
b. Rumus Perhitungan Gaya Punch Bending
Fb = 0,5 x b x s x Tm
Dimana :
Fb = Gaya bending (Newton )
b = Panjang garis bending (mm)
s = Tebal plat (mm)
Tm = Tegangan tarik (N/mm2)
d. Perhitungan Pegas Stripper.
Fpg = (5 ÷ 20) % . Ft
Dimana:
Fpg = Gaya pegas stipper (N)
Ft = Gaya total (N)

## Slide 5
Perhitungan clearance antar punch dan die.
Us = c . s .
Dimana :
Us = Kelonggaran punch dan dies (mm)
c = faktor kerja (0,03 ÷ 0,05)
S = Tebal pelat (mm)
= Tegangan geser bahan (N/mm2)

## Slide 6
P E R A N C A N G A N
Bahan : Aluminium Seri 3000 (Alloy Al-Mn)
Tebal Material (S) : 1 mm
Tegangan Tarik () : 183 N/mm2
Tegangan Geser ( ) : 71,2 N/mm2
Modulus Elastisitas () : 69,1 x 106 N/mm2
Sumber:www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=82c8a6ba80e641d9b872e7a62af33093&ckck=1
Spesifikasi Bahan Produk.
Bentangan Plat
Lebar Pelat yang dibutuhkan 50 mm

## Slide 7
ALIRAN PROSES dan GAYA yang bekerja
Gaya Punch 1(Notching) = 9808,8 N
Gaya Punch 2 (Pierching) = 4137 N
Gaya Punch 3 (Notching) = 9808,8 N
Gaya Punch 4 (Notching) = 7320 N
Gaya Punch 5 (Notching) = 7320 N
Gaya Punch 6 (Notching) = 4596,96 N
Gaya Punch 7 (Pierching) = 4137 N
Gaya Punch 8 (Pierching) = 4137 N
Gaya Punch 9 (Notching) = 4596,96 N
Gaya Punch 10 (Parting) = 2928 N
Gaya Punch 11 (Bending) = 4758 N
Gaya Punch 12 (Bending) = 4758 N
Gaya Total = 68307, 312 N

## Slide 8
GAYA PEGAS STRIPER
(Fsp) = (5 - 20) . Fp
= 10 . 68307,312 N
= 6830,7312 N
TEBAL DIES
CLEARANCE
Us = c . s .
= 0.010 x 1 x
= 0.084 mm
DIAMETER PILLAR
TEBAL PUNCH HOLDER
Hmin =
=
= 15 mm
TEBAL PELAT PENETRASI
H =
=
=0.5 mm
= 5 mm (dirancang)
= 20 mm
DIAMETER SHANK
d ≥
≥
≥ = 32,1854 mm
TEBAL PELAT ATAS & BAWAH
Hmin = = = 18,10 mm
=20 mm (Dirancang)

## Slide 9
TITIK KOORDINAT SHANK
DIES
Titik berat
X = 89,093
Y = 72,8478
Terhadap DIES

## Slide 10
PROSES PEMBUATAN
Dan
WAKTU PERMESINAN

## Slide 11
PROSES PEMBUATAN
ALAT
BAHAN
KOMPONEN
PERHITUNGAN
Putaran Mesin
Tm Milling
Tm Turning
Tm Drilling
Tm Grinding
Pelat Atas, Pelat Bawah, Punch, Pelat penetrasi, Punch Holder, Pelat stripper, Dies.
ST42
Baja Per
ST 60

## Slide 12
RUMUS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGHITUNG WAKTU PERMESINAN
PUTARAN MESIN
Tm Milling
Pemakanan Kasar
Tm = =
b. Pemakanan Halus
Tm = =
Tm Turning
Pemakanan Muka
Tm =
b. Pemakanan Memanjang
Tm =
Tm Drilling
Tm = =
Tm Grinding
Cylindrical Grinding
Tm =
b. Surface Grinding
Tm =

## Slide 13
KOMPONEN YANG DIBUAT
PELAT ATAS
PELAT BAWAH

## Slide 14
PELAT PENETRASI
PUNCH HOLDER
PELAT STRIPPER
Sub DIES BAWAH

## Slide 15
Sub dies potong
Sub dies kiri
Sub dies kanan
DIES ASSEMBLING

## Slide 16
Punch Notcing 1,3
Punch Notcing 4,5
Punch Notcing R10
Punch Parting
Punch Pierching

## Slide 17
No | Komponen | Waktu Permesinan (menit) |  |  |  |  | Total
 |  | Setting | Operasi |  |  |  | 
 |  |  | Milling | Bubut | Bor | Gerinda | 
1 | Punch Notching di 20 | 20 | - | 4,3754 | - | 0,3593 | 24,7347
2 | Punch Pierching dia 9 | 20 | - | 2,561 | - | 0,235 | 22,796
3 | Pelat Atas | 20 | 0,5023 | - | 3,747 | - | 24,2493
4 | Pelat Penetrasi | 20 | 0,391 | - | 0,62 | - | 21,011
5 | Pelat Bawah | 20 | 0,502 | - | 2,274 | - | 22,776
6 | Insert Potong | 20 | 1,20246 | - | 0,559 | 0,0624 | 21,82386
7 | Insert kanan dan kiri | 20 | 0,881 | - | 0,426 |  | 21,307
8 | Punch Notching 5 dan 6 | 20 | 0,3686 | - | - | 0,048 | 20,4166
9 | Punch Notching 1 dan 4 | 20 | 0,874 | - | - | 0,048 | 20,922
10 | Punch Parting | 20 | 0,28087 | - | - | 0,048 | 20,32887
11 | Punch Holder | 20 | 0,26918 | - | 0,399 | - | 20,66818
12 | Pelat Striper | 20 | 0,30242 | - | 0,7918 | - | 21,09422
Jumlah |  |  |  |  |  |  | 262,12773
Waktu Permesinan