LAPORAN AKHIR

RANCANG BANGUN MESIN PEMIPIL JAGUNG KERING

(PROSES PEMBUATAN)

Laporan Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Diploma III pada Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya

Disusun Oleh :

YONATAN ADINATA

061630200798

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak burung pipit “

Matius 10 : 31

Dengan penuh rasa syukur ku kepada Tuhan yang maha esa persembahkan karya ini untuk :

- Kepada Kedua Orang Tua ku tercinta

- Kedua Saudara ku tersayang

- Sahabat Perjuanganku Ahmad Zi Fadel dan Muhammad Yupantio

- Seluruh Dosen Teknik Mesin Polsri

- Teman-teman seperjuangan 6 ME

- Almamater yang selalu kubanggakan

ABSTRAK

Nama			: Yonatan Adinata

Jurusan 		: Teknik Mesin

Program Studi 	: DIII / Perbaikan dan Perawatan

Judul LA		: Rancang Bangun Mesin Pemipil Jagung Kering

( 2019 : 72 halaman + daftar isi + daftar tabel + daftar gambar + lampiran )

Dalam laporan proyek akhir ini membahas secara rinci tentang proses perancangan dan pembuatan mesin pemipil jagung. Sebelum dilakukan perancangan mesin pemipil jagung, terlebih dahulu dilakukan observasi dan pengumpulan informasi tentang apa saja yang perlu disiapkan sebagai dasar tolak ukur bidang perancangan.

Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah untuk merancang dan membuat alat uji mesin pemipil jagung yang digunakan untuk mempermudah petani jagung dalam proses pasca panen setelah proses pengeringan biji jagung. Mesin pemipil jagung memiliki komponen utama berupa poros dan rumah pemipil yang berfungsi memipil biji jagung dari tongkol, adapun penggerak yang digunakan adalah motor listrik sebagai sumber daya bagi bagian pemipil. Hasil proyek akhir ini adalah dari perhitungan diperoleh motor penggerak 0,5 HP dengan putaran mesin 1400 rpm

Kata Kunci: jagung, desain mesin, pemipil

ABSTRACT

Name			: Yonatan Adinata

Department		: Mechanical Engineering

Study Program 	: Maintenance and Repair

Last Project Title	: Design Dry Corn Sheller Machine

( 2019 : 72 pages + table of contents + list of images + list of tables + attachments )

In this final project report discuss in detail about the process of designing and manufacturing a corn sheller machine. Before the design of a corn sheller machine is carried out, it is first carried out observation and gathering information about what needs to be prepared as a basis for benchmarking the field of design.

The purpose of this Final Project is to design and make a corn shelling machine test equipment used to facilitate corn farmers in the post-harvest process after the corn seed drying process. Corn sheller machine has the main component in the form of a shaft and sheller house that serves to peel corn kernels from the cob, while the drive used is an electric motor as a resource for the sheller. The results of this final project are from the calculation obtained by 0.5 HP drive motor with engine speed of 1400 rpm.

Keywords: corn, equipment design, sheller

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang maha esa, atas berkat rahmat dan karunia yang telah diberikanNya sehingga Laporan Akhir ini dapat diselesaikan.

Adapun tujuan penulisan Laporan Akhir ini untuk memenuhi persyaratan ujian kesarjanaan pada Program Studi Diploma III Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa moril maupun mateial, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini, maka dari ini Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

- Bapak Dr. Ing Ahmad Taqwa, M.T, selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Bapak Ir. Sairul Effendi., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Bapak Romi Wilza, S.T., M.Eng.Sci selaku Dosen Pembimbing I.

- Bapak Ahmad Junaidi, S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing II.

- Segenap Dosen Pengajar dan Staff Administrasi Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Kedua Orang tua yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis

- Teman seperjuangan dalam penulisan Laporan Akhir  Ahmad Zi Fadel dan Muhammad Yupantio yang telah berusaha menyelesaikan Laporan ini.

- Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Teknik Mesin khususnya kelas 6 ME yang telah bersama-sama dalam susah dan senang mengikuti Pendidikan di Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan laporan akhir ini, baik yang berhubungan dengan meterial maupun sistematika penulisannya. Untuk itu kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan demi perbaikan kesempurnaan laporan ini. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan pembaca pada umumnya.

Palembang,  Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i

LEMBAR PENGESAHAN	ii

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN LAPORAN AKHIR	iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv

ABSTRAK	v

ABSTRACK	vi

KATA PENGANTAR	vii

DAFTAR ISI	ix

DAFTAR GAMBAR	xi

DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang	1

1.2 Rumusan Masalah	2

1.3 Batasan Masalah	2

1.4 Tujuan	3

1.5 Manfaat	3

1.6 Metode Pengambilan data	3

1.7 Sistematika Penulisan	4

BAB II DASAR TEORI	5

2.1 Mesin Pemipil Jagung	5

2.2 Jenis-Jenis Pemipil Jagung	6

2.3 Kriteria Dalam Perencanaan Mesin	8

2.4 Dasar Pemilihan Bahan	10

2.5 Hukum Kesetimbangan	11

2.6 Pemilihan Motor Listrik	13

2.7 Perencanaan Poros	14

2.8 Perencanaan Transmisi	16

2.9 Proses Permesinan	19

2.10 Pemilihan Bantalan Blok Bearing	21

2.11 Dasar Teori Maintenance	23

BAB III PERENCANAAN	28

3.1 Aliran Proses Perencanaan	28

3.2 Perancangan Prinsip Kerja Mesin	29

3.3 Pertimbangan Dalam Pemilihan Komponen	30

3.4 Menentukan Daya Motor	32

3.5 Perencanaan Transmisi	34

3.6 Perencanaan Poros Pemipil	36

3.7 Perhitungan Kekuatan Rangka	37

BAB IV PROSES PEMBUATAN	40

4.1 Bentuk Mesin Pemipil Jagung Kering..................................................... 40

4.2 Proses Pembuatan	41

4.3 Perhitungan dan Pembiayaan	60

4.4 Perhitungan Biaya Pengadaan	68

BAB V PENUTUP	71

5.1 Kesimpulan	71

5.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alat Pemipil dengan Sistem Dayung	6

Gambar 2.2	Mesin Pemipil Jagung Menggunakan Paku Dengan Daya Motor	7

Gambar 2.3	Mesin Pemipil Jagung dengan Pemipil Rangkaian Rantai	8

Gambar 2.4	Free Body Diagram	12

Gambar 2.5	Motor Listrik	13

Gambar 2.6	Pulley	16

Gambar 2.7	V-Belt	17

Gambar 2.8 Bagian Sabuk V	18

Gambar 2.9 Jenis-jenis Sabuk-V	19

Gambar 2.10 Sketsa Pulley dan Sabuk	19

Gambar 2.11 Bantalan Blok	21

Gambar 2.12 Diagram Maintenance	23

Gambar 3.1 Diagram proses perencanaan mesin pemipil jagung kering	28

Gambar 3.2 Ilustrasi Mekanisme Mesin	29

Gambar 3.3 Gaya yang berlaku pada poros	36

Gambar 3.4 Luas Penampang Rangka L	38

Gambar 4.1 Ilustrasi Assembling Mesin Pemipil Jagung Kering	40

Gambar 4.2 Rangka Mesin	41

Gambar 4.3 Poros Pemipil	48

Gambar 4.4 Rumah Pemipil	51

Gambar 4.5 Bak Penampung	54

Gambar 4.6 Cover	56

Gambar 4.7 Assembling	57

Gambar 4.8 Perhitungan Biaya Rangka	60

Gambar 4.9 Perhitungan Biaya Poros Pemipil	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria-kriteria dalam perencanaan	9

Tabel 2.2 Penentuan faktor koreksi	13

Tabel 2.3 Istilah umum dalam perawatan	26

Tabel 3.1 Pertimbangan komponen yang akan digunakan	30

Tabel 3.2 Data Percobaan uji gaya pipil pada bji jagung	32

Tabel 3.3 Baja karbon untuk konstruksi mesin dan baja batang yang difinis dingin untuk poros	36

Tabel 3.4 Jumlah beban yang ditumpu oleh rangka	39

Tabel 4.1 Pengerjaan bahan rangka	42

Tabel 4.2 Proses Perakitan Rangka	45

Tabel 4.3 Proses Pengerjaan Poros Pemipil	48

Tabel 4.4 Proses Pembuatan Rumah Pemipil	51

Tabel 4.5 Proses Pembuatan Bak Penampung	54

Tabel 4.6 Proses Pembuatan Cover	56

Tabel 4.7 Proses Perakitan Mesin Pemipil Jagung Kering	58

Tabel 4.8 Rincian Bahan dan Harga Material yang dibeli	68

Tabel 4.9 Harga dari Mesin	70