LAPORAN AKHIR

RANCANG BANGUN MESIN PEMIPIL JAGUNG KERING

(PENGUJIAN)

Laporan Akhir ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Pendidikan Diploma III pada Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya

Disusun Oleh :

AHMAD ZI FADEL

061630202140

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANG BANGUN MESIN PEMIPIL JAGUNG KERING

Disetujui oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya

Pembimbing I				Pembimbing II

Romi Wilza, S.T., M.Eng.Sci		Ahmad Junaidi, S.T., M.T

NIP : 197306282001121001		NIP : 196607111990031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Mesin

Ir. Sairul Effendi, M.T

NIP: 196309121989031005

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN LAPORAN AKHIR

Laporan akhir ini diajukan oleh:

Nama				: Ahmad Zi Fadel

NIM				: 061630202140

Konsentrasi Studi		: Teknik Mesin DIII Perbaikan dan Perawatan

Judul Laporan Akhir		: Rancang Bangun Alat Pemipil Jagung Kering

Telah selesai diuji, direvisi, dan diterima sebagai

bagian persyaratan yang diperlukan untuk menyelesaikan studi pada

Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya

Pembimbing dan Penguji

Tim Penguji	: 1. Ahmad Junaidi, S.T., M.T.	(	)

2. Drs. Zainuddin, S.T., M.T.	(	)

3. Indra H.B, S.T., M.T.	(	)

4. H. Karmin, S.T., M.T.	(	)

Ditetapkan di	: Palembang

Tanggal	:		2019

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat“

Q.s Al-Mujaddah: 11

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang maha esa ku persembahkan karya ini untuk :

- Kedua Orang Tua ku tercinta

- Kedua Saudara ku tersayang

- Sahabat Perjuanganku Yonatan Adinata dan Muhammad Yupantio

- Seluruh Dosen Teknik Mesin Polsri

- Teman-teman seperjuangan 6 ME

- Almamater yang selalu kubanggakan

ABSTRAK

RANCANG BANGUN MESIN PEMIPIL JAGUNG KERING

Dalam laporan proyek akhir ini membahas secara rinci tentang proses perancangan dan pembuatan mesin pemipil jagung. Sebelum dilakukan perancangan mesin pemipil jagung, terlebih dahulu dilakukan observasi dan pengumpulan informasi tentang apa saja yang perlu disiapkan sebagai dasar tolak ukur bidang perancangan.

Tujuan dari Proyek Akhir ini adalah untuk merancang dan membuat alat uji mesin pemipil jagung yang digunakan untuk mempermudah petani jagung dalam proses pasca panen setelah proses pengeringan biji jagung. Mesin pemipil jagung memiliki komponen utama berupa poros dan rumah pemipil yang berfungsi memipil biji jagung dari tongkol, adapun penggerak yang digunakan adalah motor listrik sebagai sumber daya bagi bagian pemipil. Hasil proyek akhir ini adalah dari perhitungan diperoleh motor penggerak 0,5 HP dengan putaran mesin 1400 rpm

Kata Kunci: jagung, desain mesin, pemipil

ABSTRACT

DESIGN DRY CORN SHELLER MACHINE

This final project report is about design process and assembly of tresher corn machine. Before designing the machine, observation and collecting informations is a need to be prepared as “tolak ukur” design part.

The purpose of this Final Project is to design and make a corn shelling machine test equipment used to facilitate corn farmers in the post-harvest process after the corn seed drying process. Corn sheller machine has the main component in the form of a shaft and sheller house that serves to peel corn kernels from the cob, while the drive used is an electric motor as a resource for the sheller. The results of this final project are from the calculation obtained by 0.5 HP drive motor with engine speed of 1400 rpm.

Keywords: corn, equipment design, sheller

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia yang telah diberikanNya sehingga Laporan Akhir ini dapat diselesaikan.

Adapun tujuan penulisan Laporan Akhir ini untuk memenuhi persyaratan ujian kesarjanaan pada Program Studi Diploma III Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa moril maupun mateial, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini, maka dari ini Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

- Bapak Dr. Ing Ahmad Taqwa, M.T, selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Bapak Ir. Sairul Effendi., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Bapak Romi Wilza, S.T., M.Eng.Sci selaku Dosen Pembimbing I.

- Bapak Ahmad Junaidi, S.T., M.T selaku Dosen Pembimbing II.

- Segenap Dosen Pengajar dan Staff Administrasi Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Kedua Orang tua yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis

- Teman seperjuangan dalam penulisan Laporan Akhir  Ahmad Zi Fadel dan Muhammad Yupantio yang telah berusaha menyelesaikan Laporan ini.

- Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Teknik Mesin khususnya kelas 6 ME yang telah bersama-sama dalam susah dan senang mengikuti Pendidikan di Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan laporan akhir ini, baik yang berhubungan dengan meterial maupun sistematika penulisannya. Untuk itu kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan demi perbaikan kesempurnaan laporan ini. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan pembaca pada umumnya.

Palembang,  Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i

LEMBAR PENGESAHAN	ii

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN LAPORAN AKHIR	iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv

ABSTRAK	v

ABSTRACK	vi

KATA PENGANTAR	vii

DAFTAR ISI	ix

DAFTAR GAMBAR	xi

DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang	1

1.2 Rumusan Masalah	2

1.3 Batasan Masalah	2

1.4 Tujuan	3

1.5 Manfaat	3

1.6 Metode Pengambilan data	3

1.7 Sistematika Penulisan	4

BAB II DASAR TEORI	5

2.1 Mesin Pemipil Jagung	5

2.2 Jenis-Jenis Pemipil Jagung	6

2.3 Kriteria Dalam Perencanaan Mesin	8

2.4 Dasar Pemilihan Bahan	10

2.5 Hukum Kesetimbangan	11

2.6 Pemilihan Motor Listrik	13

2.7 Perencanaan Poros	14

2.8 Perencanaan Transmisi	16

2.9 Proses Permesinan	19

2.10 Pemilihan Bantalan Blok Bearing	21

2.11 Dasar Teori Maintenance	23

BAB III PERENCANAAN	28

3.1 Aliran Proses Perencanaan	28

3.2 Perancangan Prinsip Kerja Mesin	29

3.3 Pertimbangan Dalam Pemilihan Komponen	30

3.4 Menentukan Daya Motor	32

3.5 Perencanaan Transmisi	34

3.6 Perencanaan Poros Pemipil	36

3.7 Perhitungan Kekuatan Rangka	37

BAB IV PENGUJIAN	40

4.1 Pengujan	40

4.2 Metode Pengujian	40

4.3 Tujuan Pengujian	40

4.4 Alat dan Bahan	40

4.5 Waktu dan Tempat	42

4.6 Langkah-langkah Pengujian	42

4.7 Data Hasil Pengujian Mesin Pemipil Jagung	42

4.8 Efisiensi dan Efektifitas Mesin Pemipil Jagung	44

BAB V PENUTUP	45

5.1 Kesimpulan	45

5.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA	73

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alat Pemipil dengan Sistem Dayung	6

Gambar 2.2	Mesin Pemipil Jagung Menggunakan Paku Dengan Daya Motor	7

Gambar 2.3	Mesin Pemipil Jagung dengan Pemipil Rangkaian Rantai	8

Gambar 2.4	Free Body Diagram	12

Gambar 2.5	Motor Listrik	13

Gambar 2.6	Pulley	16

Gambar 2.7	V-Belt	17

Gambar 2.8 Bagian Sabuk V	18

Gambar 2.9 Jenis-jenis Sabuk-V	19

Gambar 2.10 Sketsa Pulley dan Sabuk	19

Gambar 2.11 Bantalan Blok	21

Gambar 2.12 Diagram Maintenance	23

Gambar 3.1 Diagram proses perencanaan mesin pemipil jagung kering	28

Gambar 3.2 Ilustrasi Mekanisme Mesin	29

Gambar 3.3 Gaya yang berlaku pada poros	36

Gambar 3.4 Luas Penampang Rangka L	38

Gambar 4.1 Jagung Kering	40

Gambar 4.2 Buku Tulis	41

Gambar 4.3 Kamera HP	41

Gambar 4.4 Stopwatch	41

Gambar 4.5 Timbangan	42

Gambar 4.6 Mesin Pemipil Jagung K 30	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria-kriteria dalam perencanaan	9

Tabel 2.2 Penentuan faktor koreksi	13

Tabel 2.3 Istilah umum dalam perawatan	26

Tabel 3.1 Pertimbangan komponen yang akan digunakan	30

Tabel 3.2 Data Percobaan uji gaya pipil pada bji jagung	32

Tabel 3.3 Baja karbon untuk konstruksi mesin dan baja batang yang difinis dingin untuk poros	36

Tabel 3.4 Jumlah beban yang ditumpu oleh rangka	39

Tabel 4.1 Pengujian pemipilan menggunakan mesin yang dibuat	43

Tabel 4.2 Kategori tafsiran efektifitas N-Gain	44

Tabel 4.3 Efisiensi waktu dan biaya produksi	44